_______________________________________

(Ime i prezime učenika)

_______________________________________                     (Bodovi: ostvareno /moguće)

(Škola – Klub/ razredni odjel)

53. NATJECANJE MLADIH TEHNIČARA 2011.

Pisana provjera znanja za 7. razred

– školsko – klupsko natjecanje

# I skupina zadataka

Zadaci ove skupine su istinite ili neistinite tvrdnje. Ako je tvrdnja istinita zaokružite

riječcu DA, a ako nije zaokružite riječcu NE.

- Riječ tehnika se temelji na grčkoj riječi „techne“ koja ima značenje umijeće ili vještina.

DA	NE

- Najčešće se po osnovi skice crta tehnički crtež, koji se još naziva originalni crtež.

DA				NE

- Radionički crtež se crta unutar zadanog okvira.

DA				NE

- Strojari i građevinari koriste isti način kotiranja na tehničkom crtežu..

DA				NE

- Pomoćne kotne crta se crtaju punim širokim crtama.

DA				NE

- Metali - kovine su najzastupljeniji materijali u suvremenoj proizvodnji

strojeva.

DA				N E

- Uobičajeno pomično mjerilo omogućuje mjerenje duljina do 350 cm.

DA				NE

- Uloga cinol paste je da omekša materijal na mjestima gdje će se lemiti.

DA				NE

### II skupina zadataka

Uz svaki zadatak ove skupine ponuđena su 4 odgovora od kojih je samo jedan ispravan.

Za svaki zadatak zaokružite slovo koje pripada ispravnom odgovoru.

- Koje od navedenih područja tehnike ne spada u temeljna područja tehnike:

- elektrotehnika

- graditeljstvo

- knjigovodstvo

- strojarstvo

- Proces proizvodnje sirovog željeza odvija se u.

  - niskim pećima

  - srednjim pećima

  - širokim pećima

  - visokim pećima

- Vrh crtaće igle izrađuje se od:

  - aluminija

  - bakra

  - cinka

  - čelika

- Kod obrade metala mjerna jedinica je:

  - mm

  - cm

  - dm

  - m

- Pomičnom mjerkom se ne može mjeriti:

  - dubina utora

  - unutarnji promjer

  - vanjski promjer

  - opterećenje na vlak

:

- Jedno od navedenih svojstava ne pripada u svojstva kovina:

  - astronomska

  - fizikalna

  - kemijska

  - mehanička

### III skupina zadataka

Zadaci ove skupine su rečenice kojima nedostaje jedna ili najviše dvije riječi. Tu

riječ (ili riječi) koja nedostaje da bi rečenica bila potpuna napiši na odgovarajuće

mjesto u rečenici.

- Neposredni rad ljudi i strojeva u svim fazama proizvodnje nazivamo

_____________________ proces.

- Pomičnom mjerkom se prihvatljivo mjeri s točnošću od  +/- 0,1 mm. Očitajte i

ispišite vrijednost na pomičnoj mjerki _________________ mm.

- Smjesa dva ili više metala dobivena stapanjem je __________________________ .

- Postupak kojim prenosimo mjere s tehničkog crteža na material je

___________________________ .

- Rastavljivo spajanje limova najčešće se izvodi vijcima i __________________.

### IV skupina zadataka

Zadatke ove skupine treba rješavati tako da se pojmovima označenim brojevima

pridruže tvrdnje označene slovima. Rješenja upišite na crtice uz tablicu.

Svaki točno upareni pojam donosi 1 bod.

- Uparite dole navedene pojmove i tvrdnje o svojstvima kovina:

| Pojam | Tvrdnja |
| --- | --- |
| 1.čvrstoća | a) otpornost kovina na prodiranje nekog predmeta kroz njegovu površinu |
| 2. elastičnost | b) sposobnost kovina da se mogu trajno deformirati (prešanje, savijanje) bez prijeloma ili prekida. |
| 3. tvrdoća | c) otpornost kovina na deformaciju i lom (kidanje), odnosno razdvajanje čestica |
| 4. žilavost | d) površinsko nagrizanje konstrukcijskih materijala uslijed kemijskog djelovanja okoline |
| 5. korozija | e) sposobnost materijala da se nakon opterećenja vrati u prvobitni položaj |

1. _____

2. _____

3. ____

4.____

5.____

### V skupina zadataka

Zadatke ove skupine valja rješavati prema uputi koja je navedena uz svaki zadatak, a rješenje napisati na mjestu koje je u svakom zadatku predviđeno za odgovor.

- Na temelju prostornog crteža predmeta skiciraj njegov nacrt, bokocrt i tlocrt:

Ocjenjivanje:

Pravilno nacrtan:

                - nacrt         2 boda

                - bokocrt     2 boda

                - tlocrt         2 boda

# Text boxes

/ 7

/ 8

/30

/ 6

/ 6

/ 9

Isparavi/la/o: Potpis:

________________________